# 61.11							FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

01.	MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE

Systeem:

- Collectief systeem (MXF)

Afzuigventilator:

- Plaats: bovendaks

-	Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit								-	Plaats: ....  [KEUZE TEKST].

Afzuigpunten:

-	de keuken(s);

-	de badkamer(s);

-	de toilet(ten);

- de bijkeuken(s);

- Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit

61.43							VENTILATOR

01.	Dakventilator

Fabrikaat: Ned Air BV

Type: MXF	[KEUZE TEKST];

Materiaal:

-	Waaier: aluminium

-	Waaierframe: corrosievast staal

- Behuizing: HDPE

Debiet (m³/h) [KEUZE TEKST];

Aandrijving:

- elektromotor, direct gedreven

Elektromotor:

-	Aansluitspanning (V, fase, Hz) [KEUZE TEKST];

Toebehoren:

-	Dakopstand type HDS of LDS

- Pakkingplaat PP

- Geluiddemper Type GDB of GDH

- Terugslagklep LTK of LTK-O

- Kokerschuifdeel KSD

- Geluiddempende plaat ADP

- Ventilator aansluitplaat VAP