# 61.11							FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

01.	MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE

Systeem:

- Collectief systeem (MXF EC Green)

Afzuigventilator:

- Plaats: bovendaks

-	Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit								-	Plaats: ....  [KEUZE TEKST].

Afzuigpunten:

-	de keuken(s);

-	de badkamer(s);

-	de toilet(ten);

- de bijkeuken(s);

- Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit

61.43							VENTILATOR

01.	Dakventilator

Fabrikaat: Ned Air BV

Type: MXF EC Green

Materiaal:

-	Waaier: aluminium

-	Waaierframe: corrosievast staal

- Behuizing: HDPE

- Kleur: RAL 7035

Debiet (m³/h) 100 t/m 13500

Aandrijving:

- Elektromotor, Elektronisch Commutatie (EC) met geïntegreerde regelaar, direct gedreven

Elektromotor:

-	Aansluitspanning (230V,1 fase 50 Hz of 400V,3 fase 50Hz)

Regeling:

- Potmeter 0-10V

- MXFcompact (Modbus)

- MXFwebbased (Modbus)

Toebehoren:

-    Afstandsbediening potmeter 0-10V

-    Drukverschiltransmitter 0-10V + toebehoren

-    Kanaaltemperatuur opnemer

-    Modem (G4) + interface

-    Relatieve vochtigheid (RV) transmitter, kanaalmontage

-    Ruimte relatieve vochtigheid (RV) transmitter

-    Ruimtetemperatuur opnemer

-	Dakopstand type HDS of LDS

- CO2 ruimte sensor

- CO2 transmitter kanaalmontage

- Geluiddempende plaat ADP

- Geluiddemper Type GDB of GDH

- Pakkingplaat PP

- Passtuk KSD

- Terugslagklep LTK of LTK-O

- Ventilatoraansluitplaat VAP