61.11							FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

01.	MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE

Systeem:

- Individueel systeem (NPV)

Afzuigventilator:

- Plaats: bovendaks

-	Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit								-	Plaats: ....  [KEUZE TEKST].

Afzuigpunten:

-	de keuken(s);

-	de badkamer(s);

-	de toilet(ten);

- de bijkeuken(s);

- Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit

61.43							VENTILATOR

01.	Dakventilator

Fabrikaat: Ned Air B.V.

Type: NPV 190/125

Materiaal:

-	 Polypropyleen;

Aansluitingen:

-	luchtzijdig: 125 mm rond voorzien van geluiddemper

-		Debiet (m3/h): instelbaar, volgens berekening aannemer, maximaal 310 m3/h bij 100 Pa;

-		Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz, voorzien van 1,50 m. snoer met Perilex steker, inclusief werkschakelaar;

Regeling: 3 standenschakelaar

Toebehoren:

-	Schakelaar t.b.v. 3-standenregeling;

-